## Slide 1: 임베디드 리눅스 스마트 홈 프로젝트
20119160 이지용

## Slide 2: 프로젝트-1 설명
주제 : 활발한 아기들을 위한 바디캠
카메라 모듈을 활용하여 아침 시간 동안 아기들의 활동을 기록하고 실시간으로 관찰할 수 있는 바디캠 입니다.
네트워크를 통해 실시간 스트리밍이 가능하도록 설계되었습니다
사용자가 실시간으로 확인할 수 있는 기능을 제공합니다.

## Slide 3: 기능
sudo python3 bodycam.py로 실행을 하면 Live Video가 켜집니다.
카메라가 켜지면 LED가 켜지고 카메라가 꺼지면 LED가 꺼지게 됩니다.
LED는 작동 상태를 표시하는 신호 역할을 하며, 어두운 곳에서는 조명 역할도 합니다.
카메라는 사용자(아기)의 주변 환경을 볼 수 있습니다.

## Slide 4: 선정이유
현대의 많은 맞벌이 부부는 충분한 수면을 취하지 못한 상태에서 아이들을 돌보는 것은 육체적, 정신적으로 큰 부담이 될 수 있습니다.
이러한 현실을 고려하여, 본 프로젝트는 아기들의 아침 활동을 실시간으로 기록하고 관찰할 수 있는 바디캠을 개발하였습니다.

## Slide 5: 코드
import time
import RPi.GPIO as GPIO
from picamera2 import Picamera2
import cv2
# GPIO 핀 번호 설정
LED_PIN = 17# LED 핀 (GPIO 17 사용)
# GPIO 설정
GPIO.setmode(GPIO.BCM)
GPIO.setup(LED_PIN, GPIO.OUT)
GPIO.output(LED_PIN, GPIO.LOW)# 시작 시 LED 꺼짐 상태
# Picamera2 초기화
picam2 = Picamera2()
def video_stream():
try:
# 카메라 시작
picam2.start()
print("카메라가 켜졌습니다.")
GPIO.output(LED_PIN, GPIO.HIGH)# 카메라가 켜지면 LED 켜기
# 실시간 비디오 스트리밍
while True:
frame = picam2.capture_array()# 카메라에서 프레임 캡처
# 영상 크기 조정
frame_resized = cv2.resize(frame, (640, 480))
# 영상 출력
cv2.imshow("Live Video", frame_resized)
# 'q' 키를 눌러 종료
if cv2.waitKey(1) & 0xFF == ord('q'):
break
except KeyboardInterrupt:
print("프로그램이 중단되었습니다.")
finally:
# 카메라 중지 및 정리
picam2.stop()
print("카메라가 꺼졌습니다.")
GPIO.output(LED_PIN, GPIO.LOW)# 카메라가 꺼지면 LED 끄기
cv2.destroyAllWindows()
GPIO.cleanup()
if __name__ == "__main__":
video_stream()

## Slide 6: 프로젝트-2 설명
주제 : 배달 감지 센서 카메라
카메라 모듈과 초음파 센서 모듈을 활용하여 배달 물품이 도착했을 때 이를 감지하고 사용자에게 보여주는 카메라 입니다.
초음파 센서는 물리적 움직임이나 특정 조건(예: 물체의 접근)을 감지하여 사용자의 화면에 감지 되었다고 나오게 됩니다.

## Slide 7: 기능
sudo python3 fooddetect.py로 실행을 하면 Live Video가 켜집니다.
초음파 센서가 물건을 감지하면 화면에 "배달이 감지되었습니다"라는 메시지가 표시되며, 물건이 없으면 "아무것도 감지되지 않았습니다"라고 표시됩니다. 이를 통해 상태를 쉽게 확인할 수 있습니다.
LED는 작동 상태를 표시하는 신호 역할을 하며, 어두운 곳에서는 조명 역할도 합니다. 또한 물건이 감지되면 LED가 켜지도록 설계되었습니다.
카메라는 실시간으로 문 앞에 물건들을 확인 할 수 있습니다.

## Slide 8: 선정이유
현재의 현관 초인종은 바닥을 제외한 정면에 보이는 것 만 확인할 수 있지만, 바닥 부분이 보이지 않는다는 단점이 있습니다.
초인종의 바닥 부분을 확인할 수 없는 이러한 단점을 해결하기 위해 새로운 접근 방식을 제안하게 되었습니다..
ex) 배달기사가 초인종을 안누르고 문 앞에 배달음식을 두고간 상황.

## Slide 9: 코드
import time
import RPi.GPIO as GPIO
import cv2
from picamera2 import Picamera2# picamera2를 사용하여 카메라 제어
# 초음파 센서 핀 설정
TRIG_PIN = 23
ECHO_PIN = 24
# LED 핀 설정
LED_PIN = 25
# GPIO 설정
GPIO.setmode(GPIO.BCM)
GPIO.setup(TRIG_PIN, GPIO.OUT)
GPIO.setup(ECHO_PIN, GPIO.IN)
GPIO.setup(LED_PIN, GPIO.OUT)
# 초음파 센서로 거리 측정
def get_distance():
GPIO.output(TRIG_PIN, GPIO.HIGH)
time.sleep(0.00001)
GPIO.output(TRIG_PIN, GPIO.LOW)
pulse_start = time.time()
while GPIO.input(ECHO_PIN) == GPIO.LOW:
pulse_start = time.time()
pulse_end = time.time()
while GPIO.input(ECHO_PIN) == GPIO.HIGH:
pulse_end = time.time()
pulse_duration = pulse_end - pulse_start
distance = pulse_duration * 17150# 센서에서의 거리 계산 (cm)
return distance
# 배달 감지 함수
def detect_food():
distance = get_distance()
if distance < 10:# 음식이 감지되었을 때 (예: 10cm 이하)
GPIO.output(LED_PIN, GPIO.HIGH)# LED 켜기
return "Baedal object detect!!"# 텍스트로 감지된 상태 출력
else:
GPIO.output(LED_PIN, GPIO.LOW)# LED 끄기
return "There is nothing."# 텍스트로 상태 출력
# 실시간 영상 스트리밍 함수
def video_stream():
picam2 = Picamera2()# Picamera2 객체 생성
picam2.start()# 카메라 시작
while True:
frame = picam2.capture_array()# 카메라에서 프레임을 캡처

## Slide 10: 코드
# 영상 크기 조정 (예: 640x480)
frame_resized = cv2.resize(frame, (640, 480))
# 초음파 센서로 음식 감지 및 상태 출력
status = detect_food()
# 상태 텍스트를 이미지에 추가
font = cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX
cv2.putText(frame_resized, status, (10, 30), font, 1, (0, 255, 0), 2, cv2.LINE_AA)
# 영상 출력
cv2.imshow("Live Video", frame_resized)
# 'q' 키를 눌러 종료
if cv2.waitKey(1) & 0xFF == ord('q'):
break
picam2.stop()# 카메라 정지
picam2.stop()# 카메라 정지
cv2.destroyAllWindows()
# 프로그램 시작
if __name__ == '__main__':
try:
video_stream()# 실시간 영상 스트리밍 시작
except KeyboardInterrupt:
GPIO.cleanup()# 종료 시 GPIO 정리
cv2.destroyAllWindows()# OpenCV 창 닫기